## Slide 1
1Ospedale Oncologico Regionale C.R.O.B. Rionero in Vulture (Pz);
2UOC Radioterapia P.O. Cardinale Ascalesi (Na).
IRCCS CROB
PO ASCALESI
1Pedicini. P.;1Mazziotta M; 1Clemente S.; 2Cammarota F; 1Castaldo G.; 1Fusco V.; 2Manzo R.; 2Ravo V.; 2Muto P.
CONGRESSO NAZIONALE A.I.R.B.
Società Italiana di Radiobiologia
L’Aquila 4-5 Luglio 2008
Sub-Unità funzionali in serie e in parallelo:
effetto della modifica del frazionamento di dose

## Slide 2: Frazionamenti modificati
Intrafrazione
Interfrazione
Irradiazione non uniforme
Fattore tempo
Frazionamento modificato
Sperimentazione Clinica
Notes: Premessa: I due lavori affrontano tematiche affini ma complementari e si collocano nella fase di ricerca che mira alla trasposizione dei risultati della ricerca stessa sul terreno della sperimentazione clinica.

## Slide 3: Analisi sul DVH
analisi quantitativa sul DVH: valutazione di alti valori di dose di su piccoli volumi per gli organi seriali; valutazione di bassi valori di dose su volumi estesi per gli organi paralleli.
Dose di tolleranza su componenti seriali
Dose di tolleranza su componenti parallele

## Slide 4: Indice di tossicità
La modifica di frazionamento di dose ha un effetto sulle componenti seriali e parallele, di un organo o di organi differenti, che può essere descritta con una nuova grandezza radiobiologica denominata “Indice di tossicità relativa” I, data dal rapporto, valutato con il modello lineare-quadratico, dell’effetto del frazionamento modificato rispetto a quello standard a parità di effetto sul volume bersaglio T:
I >1: aumento della tossicità del frazionamento
BED sul T

## Slide 5: Irradiazione non uniforme
d
ds
V(d)
f = d / ds
d* = ds · (α/βo / α/βT)
I(d*)=1
Notes: Poiché nel trattamento radioterapico, solitamente, gli OARs sono coinvolti da una distribuzione di dose non omogenea è possibile definire un indice I(d) generalizzato come funzione del valore di dose d che equivale ad una frazione variabile della dose di prescrizione “d=f·ds”. Nella fattispecie si verifica che esiste un valore di dose critico d*=ds·(α/βo/α/βT) per cui risulta I(d*)=1 e quindi invariante rispetto alla modifica del frazionamento: in seguito all’incremento della dose/frazione con pari effetto sul T, valori di dose maggiori di d* risultano in una crescita della tossicità sulla componente seriale e, al tempo stesso, nella riduzione della tossicità per la componente parallela.

## Slide 6: Retto nel trattamento della prostata (d* > ds)
d*
ds
α/βT = 3 Gy
α/βo = 4 Gy
ds = 2 Gy
dm = 2,5 Gy
ds = 2 Gy
dm = 3 Gy
ds = 2 Gy
dm = 4 Gy
ds = 2 Gy
dm = 1,5 Gy

## Slide 7: Ipofrazionamento (d*< ds)
d*
ds
α/βT = 10 Gy
α/βo = 6 Gy
ds = 2 Gy
dm = 2,5 Gy
ds = 2 Gy
dm = 3 Gy
ds = 2 Gy
dm = 3,5 Gy
ds = 2 Gy
dm = 4 Gy

## Slide 8: Iperfrazionamento (d*< ds)
α/βT = 10 Gy
α/βo = 6 Gy
ds = 2 Gy
dm = 1,8 Gy
ds = 2 Gy
dm = 1,6 Gy
ds = 2 Gy
dm = 1,4 Gy
ds = 2 Gy
dm = 1,2 Gy

## Slide 9
1Ospedale Oncologico Regionale C.R.O.B. Rionero in Vulture (Pz);
2UOC Radioterapia P.O. Cardinale Ascalesi (Na).
IRCCS CROB
PO ASCALESI
1Pedicini. P.;1Mazziotta M; 1Castaldo G.; 1Fusco V.; 2Manzo R.; 2Ravo V.; 2Muto P.
Il fattore tempo in radiobiologia: un modello innovativo per la ricerca di frazionamenti non convenzionali in radioterapia
CONGRESSO NAZIONALE A.I.R.B.
Società Italiana di Radiobiologia
L’Aquila 4-5 Luglio 2008

## Slide 10: Obiettivi
Istogrammi dose volume
Modelli radiobiologici
Frazionamenti non convenzionali

## Slide 11: Metodo
DT2/3
DT1/3

## Slide 12: Cinetica cellulare T
Td
Td+T1/2
Tpot
Tonset (Riparo)
Tonset (Ripopolazione Accelerata)
d, α/β (Target)

## Slide 13: Cinetica cellulare OARs
iT1/2
iTpc
iTonset (Riparo)
iTonset (Proliferazione Compensativa)
ijd , iα/β ij(OAR)

## Slide 14: Funzione di costo radiobiologica

## Slide 15: Valori FCR
Tinterfrazione
3h
4h
6h
8h
12h
36h
48h
60h
72h
84h
Frazionamento accelerato
Frazionamento ritardato
dose/frazione
(BED su T)
n-1
n-2
n+1
n+2
.
.
.
.
.
.
.
.
1
100
Ipofrazionamento
Iperfrazionamento

## Slide 16: Minimo FCR
Minimo AT
Massimo iAm

## Slide 17: Programma di calcolo
MATLAB
Input
Output
DVH, DT
α/β, Td, T1/2, Tpot,
TonsetR, TonsetPC
Dose totale
dose/frazione
Tempo interfrazione

## Slide 18: Conclusioni
Interruzione forzata del trattamento
Studio delle re-irradiazioni
Variazioni del frazionamento in corso di trattamento
Analisi a priori di programmi di dose escalation
Frazionamento personalizzato
Integrazione farmaci biologici