## Slide 1
Bologna, 15 novembre 2009
VALUTAZIONE DELLE BASSE DOSI INTEGRALI NELLA TERAPIA STEREOTASSICA CORPOREA E CONFRONTO CON 3D CONFORMAZIONALE
M.D’Arienzo(1), S.G.Masciullo(2), M.F.Osti(3), S.R.Narici(1), C.Bolzan(1),
V.Brainovich(1), M.Ciotti(1), G.Proietti(1), L.Chiacchiararelli(1), R.M.Enrici(3)
(1) Unità di Fisica Sanitaria, Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035/1039, 00189 Roma
(2) U.O. Radiobiologia Clinica presso Casa di Cura Santa Chiara, Firenze
(3) Unità di Radioterapia, Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035/1039, 00189 Roma

## Slide 2: OUTLINE:
Bologna, 15 novembre 2009
Valutazione della dose integrale al tessuto sano (NTT) in pazienti trattati in radioterapia stereotassica
Confronto con la dose integrale al tessuto sano negli stessi pazienti, ripianificati in 3D-CRT
Valutazione del rischio di carcinogenesi e possibile correlazione con la dose integrale
Ruolo delle basse dosi

## Slide 3
La dose integrale può essere calcolata agevolmente mediante il DVH DIFFERENZIALE, che consente di scomporre la dose totale in un numero variabile di “bin”, contenenti ciascuno la porzione di tessuto che riceve la dose compresa nel bin.
Il DVH DIFFERENZIALE è un istogramma che rappresenta la dose suddivisa in n “bin” di uguali dimensioni (il cui numero può essere scelto arbitrariamente) ed il volume complessivo dei voxel che ricevono esclusivamente la dose relativa a ciascun bin.
m = numero dei bins di dose
vkj = volume di un dato bin
Dkj = dose relativa a quel bin
Vj e ρj = volume e densità della struttura considerata
Dj = dose media relativa alla struttura

## Slide 4
Bologna, 15 novembre 2009
23 Gy frazione unica
Tutti i casi sono stati ripianificati per un trattamento standard
con 3D-CRT, 64 Gy totali, 2 Gy/frazione.
7 pazienti trattati con SBRT
In 6 mesi di osservazione
8 lesioni intratoraciche
Nella maggior parte dei casi metastasi, 2 NSCLC Stadio I

## Slide 5
Bologna, 15 novembre 2009
64 Gy in 32 frazioni
L’equivalenza del trattamento è stata ottenuta applicando il modello LQ e una BED equivalente sul tumore (α/β=10 Gy ) pari a 76 Gy (BED=76 Gy10)
23 Gy in 1 frazione
È biologicamente equivalente a:
α/β=10 Gy
EQUIVALENZA DI DOSE

## Slide 6
Bologna, 15 novembre 2009
3D-CRT
SBRT
Per entrambe le tecniche è stata garantita una copertura media del target - Compresa tra 94% e 96%.
Collimatore multileaf dinamico
2 mm margine tra PTV e lamelle
6 MeV Varian DBX
Algoritmo di calcolo: Brainlab
Pencil Beam
Collimatore multileaf statico
5 mm margine tra PTV e lamelle
6 MV Varian DBX per 6 lesioni
15 MV Varian DHX per 2 lesioni
Algoritmo di calcolo: Eclipse Pencil Beam

## Slide 7
Esempio di normalizzazione di
DVH Differenziale su PTV
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70
Dose (Gy)
Volume (cc)
3D-CRT
SBRT
Esempio di DVH differenziale calcolato sulla struttura
(BODY-PTV).

## Slide 8: VALUTAZIONE DELLA DI 3D-CRT
Bologna, 15 novembre 2009
Il range dei volumi trattati è di 5.4 cm3 and 86.1 cm3 con mediana 33.2 cm3
NTT (α/β = 3 Gy)
TUMOR (α/β = 10 Gy)

## Slide 9
Bologna, 15 novembre 2009
Cases | NTT Volume (liters) | 3D-CRT Technique | SBRT Technique | ID 3D-CRT (2 Gy x 32) | SBRT EQID (23 Gy α/β=3 Gy)
Case 1 | 29.1 | 8 fixed fields | 8 fixed fields | 59.2 | 88.7 (+49.8%)
Case 2 | 23.4 | 2 campi | 2 arcs | 67.9 | 123.6 (+82%)
Case 3 | 35.3 | 2 campi | 2 arcs | 31.8 | 51.5 (+61.9%)
Case 4 | 23.1 | 3 campi | 3 arcs | 20.8 | 38.6 (+86%)
Case 5 | 25.1 | 3 campi | 4 arcs | 40.2 | 78.0 (+83%)
Case 6 | 20.5 | 3 campi | 4 arcs | 18.5 | 51.5 (+178%)
Case 7 | 30.8 | 4 campi | 4 arcs | 33.9 | 111.3 (+228%)
Case 8 | 20.5 | 4 campi | 5 arcs | 18.5 | 33.6 (+81%)
(p=0.0198)
Cases | PTV Volume (cc) | Technique | ID 3D-CRT (2 Gy x 32) | SBRT EQID (23 Gy, α/β=10 Gy)
Case 1 | 47 | 8 fixed fields | 3.02 | 2.90
Case 2 | 127.6 | 2 arcs | 8.21 | 8.58
Case 3 | 12.5 | 2 arcs | 0.86 | 0.76
Case 4 | 3.9 | 3 arcs | 0.25 | 0.25
Case 5 | 14.4 | 4 arcs | 0.86 | 0.88
Case 6 | 8.8 | 4 arcs | 0.56 | 0.40
Case 7 | 23.7 | 4 arcs | 1.52 | 1.50
Case 8 | 1.5 | 5 arcs | 0.10 | 0.11
(p=0.9979)
NTT (α/β = 3 Gy)
TUMOR (α/β = 10 Gy)

## Slide 10
Bologna, 15 novembre 2009
PERCENTUALE DI DOSE INTEGRALE RICEVUTA DAL TESSUTO SANO (NTT) RISPETTO ALLA DOSE INTEGRALE RICEVUTA DAL TARGET (PTV)
Attualmente non esiste un valore di dose integrale clinicamente accettabile.
Come regola generale la dose integrale al tessuto sano
deve essere la più bassa possibile.
Come atteso esiste
una proporzionalità diretta tra
dose integrale e volume del PTV

## Slide 11
Bologna, 15 novembre 2009
RISCHIO DI SECONDI TUMORI

## Slide 12
Bologna, 15 novembre 2009
RISCHIO DI SECONDI TUMORI
Nel presente studio si è assunto un valore D0 pari a 10 Gy, come riportato in letteratura

## Slide 13
RISCHIO DI SECONDI TUMORI
I pazienti oggetto di studio hanno un’età media più elevata della popolazione di riferimento (>50 anni), per cui il fattore di correzione è pari a 0.85. È inoltre necessario introdurre un ulteriore fattore pari a 0.5 per tener conto della ridotta aspettativa di vita di un paziente oncologico.
Rischio nella porzione lineare 2%/Gy fino a 4 Gy.
2 (ICRP 60)

## Slide 14
 | Risk in non tumour tissues (%) - Flat dose-response model | 
P | 3D-CRT | SBRT
1 | 0.27 | 0.36
2 | 0.21 | 0.16
3 | 0.18 | 0.22
4 | 0.13 | 0.08
5 | 0.15 | 0.13
6 | 0.18 | 0.18
7 | 0.10 | 0.08
8 | 0.39 | 0.39
 | Risk in non tumour tissues (%) - Cell kill dose-response model | 
Patient | 3D-CRT | SBRT
1 | 0.10 | 0.21
2 | 0.10 | 0.12
3 | 0.08 | 0.14
4 | 0.06 | 0.07
5 | 0.07 | 0.10
6 | 0.06 | 0.14
7 | 0.04 | 0.06
8 | 0.13 | 0.22
Risk in non tumor tissues according to the flat dose-response model. No statistically significant differences were found (p=0.970)
Risk in non tumor tissues according to the cell kill dose-response model. The difference of carcinogenic risks are statistically significant (p=0.043)

## Slide 15: VALUTAZIONE DELLE BASSE DOSI
Bologna, 15 novembre 2009
Per entrambe le tecniche sono state valutate le basse dosi integrali per:

## Slide 16: CONCLUSIONI
Bologna, 15 novembre 2009
A parità di copertura del PTV, nei pazienti trattati con SBRT è stato osservato un aumento della dose integrale ai tessuti sani (NTT). La dose integrale è stata calcolata impiegando il DVH differenziale.
La dose integrale al NTT è direttamente proporzionale al volume del PTV trattato.
È stato calcolato il rischio da secondi tumori applicando i modelli matematici attualmente esistenti, e impiegando gli stessi DVH differenziali utilizzati per la valutazione della dose integrale. Secondo il modello a “saturazione” la differenza di rischio tra le due tecniche (SBRT e 3D-CRT) non è statisticamente significativo. Secondo il modello “cell-kill” la differenza è invece statisticamente significativa, e il rischio di insorgenza di secondi tumori è maggiore nei pazienti trattati con stereobody.
Il modello “cell-kill” prevede un aumentato rischio da secondi tumori. Tale modelli esalta il contributo delle basse dosi, diminuendo esponenzialmente a dosi elevate. In tutti i pazienti è stato infatti osservato un aumento delle bassi dosi integrali su NTT, statisticamente significativo tra 3%-7% della dose totale.

## Slide 17
Bologna, 15 novembre 2009
“GRAZIE”