## Slide 1: RADIOTERAPIA ADIUVANTE IN POSIZIONE PRONA NEL CARCINOMA MAMMARIO: ASPETTI DOSIMETRICI E RIPRODUCIBILITÀ DEL SETUP
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“MAGGIORE DELLA CARITA’”
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO”
S.C.D.U. RADIOTERAPIA
Direttore Prof. Marco Krengli
L. Deantonio, G. Gambaro, L. Masini,
E. Negri, E. Mones, G. Loi, M. Krengli

## Slide 2: Razionale
POSIZIONE SUPINA
Risultati consolidati nel tempo
Problematiche legate a mammelle voluminose e pendule:
  Dislocazione laterale e inferiore
  Accentuazione piega cutanea
  Eccessivo volume polmonare e cardiaco in alcuni casi
  Profilo esteso oltre le dimensioni della TC
POSIZIONE PRONA
Adatta per mammelle voluminose e pendule:
  Riduzione piega cutanea
  Minimizza il solco fra le mammelle
  Sproietta la mammella dalla parete
Potenziale riduzione dose polmone e cuore (patologie cardio-polmonari)
Minimizza movimenti respiratori
Adatta in pz che non riescono a mantenere la posizione supina

## Slide 3: Razionale
Memorial Sloan Kettering 1992 – 2004 Stegman IJROBP 2007
245 pz, affette da ca mammella:
  T1 78%,N0 82%,
  DCIS-T1mic 15%
Target: volume palpabile
Mediana FU: 4.9 anni
Recidive mammella 5.5%
Recidive regionali linf 1.2%
Tossicità acuta > G2 2.0%
Tossicità cronica > G2 1.6%
New York University, 2003 - 2005 Formenti JCO 2007
91 pz: T1 91%, N0 72%
WBI :40.5 Gy (2.7 Gy)+Boost Integrato: 48 Gy (3.2 Gy)/15 fraz
< 5% cuore dose > 18 Gy e < 10% polmone dose > 20 Gy
Mediana FU: 1 anno
Recidiva mammella 1%
Tossicità acuta > G2 0.9%
Tossicità cronica > G2 0%
Department of Oncotherapy, Hungary Varga IJROBP 2009
61 pz, affette da ca mammella
MLD e V20Gy significativamente inferiori in posizione prona p<0.0001
New York University, Mitchell IJROBP 2010
10 pz arruolate
Variazioni interfrazione (in AP = -0.14 cm) e intrafrazione (in AP = 0.15 cm)

## Slide 4: Casistica
14 pazienti (età media 58 anni, range 48-65 anni) affette da “early breast cancer” trattate con RT post-operatoria in posizione prona
Caratteristiche: mammella voluminosa 7 pz, pendula 4 pz, impossibilità a mantenere la posizione supina 2 pz, claustrofobia 1 pz
EI |  | SEDE |  | LATO |  | G | 
CDI | 7 | SE | 11 | destra | 9 | G1 | 1
CLI | 3 | SI | 2 | sinistra | 5 | G2 | 7
CDis | 1 | QC | 1 |  |  | G3 | 3
Ca misto | 2 |  |  |  |  | np | 3
Ca pap | 1 |  |  |  |  |  | 
Totale | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14

## Slide 5: Trattamento
Sistema posizione supina: breast board
*CIVCO, Kalona, USA
Sistema posizione prona: Clear Vue
*Orbital Therapy, Bedford, USA
Tutte le pazienti hanno eseguito simulazione TC in posizione prona e supina
Scansione TC all’isocentro per valutare simmetria prima di TC simulazione
TC con scansioni contigue a 5 mm comprendente tutto il volume mammario e il volume polmonare con ampio margine
Durata: 20’
Durata: 40’

## Slide 6
Contornamento e piano di cura in posizione prona e supina:
  CTV : margine superficiale a 5 mm dalla cute, profondo fino al muscolo pettorale e laterale e mediale a comprendere tutta la ghiandola mammaria
  PTV : espansione del CTV di 5 mm dal margine profondo, 1cm in cranio-caudale
  OAR : polmone, cuore per mammella sinistra
Trattamento:
  2 campi tangenziali isocentrici con raggi X 6 MV, dose totale 50 Gy, 2 Gy/frazione + boost con e- 9MeV in posizione supina

## Slide 7: Risultati
Valutazione dei volumi
Confronto tra piani in posizione supina e prona:
  CTV e PTV
  OARs: polmone e cuore
  DVH
Verifica set-up e riproducibilità posizionamento:
  IGRT: AlignRT a ogni seduta
  confronto DRR-EPID alle prime 3 sedute e ogni 5 sedute per valutazione se volume mammella contenuto nel campo RT con adeguato margine

## Slide 8: Risultati: volumi /dosi
Volumi mammella:
  Prona: range 226.3-1457.1 cc mean 730 cc
  Supina: range 202.6-1004.3 cc mean 580.6 cc
Volumi polmone:
  Prona: range 957.3-1856.5 cc mean 1206.2 cc
  Supina: range 870.2-1739.0 cc mean 1127.2cc
Volumi cuore:
  Prona: range 438.9-576.8 cc
  Supina: range 433.9-632.2 cc
prona supina
Dmin (Gy) PTV 44.87+/- 2.43 44.81+/-2.11
Dmin (Gy) CTV 45.13+/-2.05 46.53+/-1.26
Dmedia (Gy) PTV 50.32+/-0.27 50.50+/-0.24
Dmedia (Gy) CTV 50.63+/-0.24 50.38+/-0.29
Dmax (Gy) PTV 53.84+/-0.61 54.05+/-0.51
Dmax (Gy) CTV 54.02+/-0.50 53.84+/-0.59
V105% PTV 3.23+/-3.35 2.85+/-3.5
V107% PTV 0.3 +/-0.5 0.13 +/-0.20
V95% PTV 99.65+/-0.68 99.63+/-1.68
Buona copertura del target secondo
i criteri ICRU
Non disomogeneità nella
distribuzione di dose
Differenze non statisticamente significative p>0.05

## Slide 9: Risultati: DVH
  PRONA
  SUPINA
  POLMONE
  D max: prona 28.7 Gy, supina 49.1 Gy
V20 Gy è significativamente inferiore in posizione prona
(0.32+0.34) rispetto a quella supina (6.49+4.59).
p=0.004
  CUORE
  D max: prona 32.4 Gy, supina 42.5 Gy
  D media: prona 1.26 Gy, supina 2.26 Gy
V5Gy e V20Gy sono inferiori in posizione prona (1.52-0.31)
che supina (4.66-2.29)

## Slide 10: Verifica set-up
Sistema IGRT con AlignRT (VisionRT, London, UK):
sistema 3D a infrarossi che rileva la superficie corporea
Il sistema permette un’accuratezza inferiore al mm, una statistica di ricostruzione di 20.000 punti.
matching con superficie della TC di simulazione ricostruita
2 sistemi posizionati in sala trattamenti
Work Station
Plate di calibrazione
Tempo set-up posizione supina: 3’
Tempo set-up posizione prona: 6’

## Slide 11
Risultati: AlignRT
media (mm) | st dev
VRT -0,03 | 0,153217
LGT -0,04 | 0,232514
LAT -0,29 | 0,22298
La riproducibilità interfrazione del setup è risultata di :
1.5 mm in VRT
2.3 mm in LGT
2.2 mm in LAT
e inferiore ai margini assegnati al PTV

## Slide 12: Verifica set-up: confronto DRR-EPID
DRR - LAT
PV - LAT
DRR - MED
PV - MED
Il volume mammella è sempre risultato contenuto con margine adeguato entro i limiti del campo. Il valore medio della variazione non ha mai superato i 5 mm
Errore di set-up asse verticale:
    Range 2.9 - 4.8 mm
    Media 3.6 mm
Errore di set-up asse longitudinale:
    Range 1.2 - 5.0 mm
    Media 3.4 mm

## Slide 13: Conclusioni
La copertura del PTV è adeguata : Dose media al PTV 50.3 Gy vs 50.5 Gy
Il risparmio del polmone è risultato significativamente inferiore p= 0.004
La dose al cuore risulta nei 5 casi minore in posizione prona
Il volume mammario contornato è maggiore nelle pazienti in posizione prona : p>0.05
Con i limiti del numero di pazienti il set-up risulta riproducibile e pertanto il sistema 3D AlignRT potrebbe essere implementato.
Il posizionamento deve essere molto accurato e richiede un tempo adeguato al rilassamento della paziente
La posizione con il sistema è confortevole e utilizzabile anche per mammelle non voluminose