## Slide 1
PROPOSTA DI OTTIMIZZAZIONE TECNICA NEL TRATTAMENTO DEI LINFONODI DEL III LIVELLO DELL’ASCELLA E DELLA FOSSA SOVRACLAVEARE NELLA RADIOTERAPIA ADIUVANTE DELLA MAMMELLA
M.A. Deidda*, M. Loi°, R. Murtas*, S. Piras°, A. Madeddu*, S. Porru°, P. Gabriele*, G. Meleddu°
* Dipartimento di Radioncologia, Radioterapia Sperimentale, ASL 8 Cagliari, Italy
° Dipartimento di Radioncologia, Fisica Sanitaria, ASL 8 Cagliari, Italy
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 2
Obiettivi
        Profondità variabile dei linfonodi del terzo livello dell’ ascella e della
        fossa sovraclaveare
        Impatto dosimetrico di minor copertura del PTV
        Disomogeneità di distribuzione della dose
        Aggiungere un campo posteriore comparandolo con la tecnica standard
        Valutazione della V20 polmone omolaterale
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 3: Materiali e metodi
48 pazienti analizzate retrospettivamente;
TC di centratura in posizione supina di trattamento sul breast board angolato di 10°-15° con le braccia abdotte ed extraruotate;
Emicampo singolo anteriore da 6MV ( Tecnica Standard );
Gantry tra 0° e 15° per schermare il midollo;
I linfonodi del terzo livello ed quelli della fossa sovraclaveare sono stati contornati separatamente come descritto da Madu et al.* con un margine di 0.5 cm isotropico al PTV;
* Chika N.Madu et al. Definition of the Superclavicular and Infraclavicular Nodes:
“Implications for Three-dimensional CT-based Conformal Radiation Therapy”, Radiology 2001
Nov; 221 (2:333-9)
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 4: Materiali e metodi
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 5: Materiali e metodi
Misurato massima profondità del PTV verticalmente
partendo dalla superficie cutanea;
Piano di cura è stato realizzato utilizzando Pinnacle 8.0;
Dose DFT 50Gy a 2 Gy DF prescritta al PTV con un massimo
di dose inferiore al 110%;
Per tutte le pazienti è stato aggiunto un campo opposto
posteriore di 6 MV pesato tra il 15% ed il 30% e creato un
nuovo piano di cura;
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 6: Materiali e metodi
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 7: Materiali e metodi
Confronto tra le 2 tecniche:
1. copertura del PTV (V90),
2. omogeneità della distribuzione di dose target(V95 107%)
3. V20 al polmone omolaterale
In accordo con la profondità del PTV, abbiamo diviso le pazienti in 3 gruppi:
1. Gruppo 1 : 22 pz ( depth<6 cm)
2. Gruppo 2: 14 pz (6 cm≤ depth< 7.5 cm)
3. Gruppo 3: 12 pz (depth≥ 7.5 cm)
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 8: Materiali e metodi
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 9: Risultati
Miglioramento statisticamente significativo nella copertura del PTV con tecnica a 2 campi contrapposti solo per i pazienti del Gruppo 2;
V90 | Technique | N | Mean | Dev. ST | Min | Median | Max
Group I | standard | 22 | 83,4 | 9,0 | 65,0 | 85,0 | 95,7
 | opposed field | 22 | 86,8 | 6,2 | 76,5 | 85,6 | 96,8
Group II | Standard | 14 | 76,0 | 14,0 | 46,6 | 75,7 | 93,9
 | opposed field | 14 | 89,2 | 5,2 | 80,5 | 89,0 | 98,7
Group III | standard | 12 | 58,3 | 22,0 | 8,3 | 58,8 | 90,0
 | opposed field | 12 | 78,8 | 7,3 | 67,1 | 78,2 | 93,5
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 10
Correlazione tra la copertura (V90) del PTV e la sua profondità (cm)
con tecnica standard e a 2 campi;
Risultati
Tecnica standard
Tecnica 2 campi
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 11
V95-107 | Technique | N | Mean | Dev. ST | Min | Median | Max
Group I | standard | 22 | 58,7 | 12,50 | 30,7 | 61,6 | 76,6
 | opposed field | 22 | 67,4 | 11,40 | 48,8 | 65,50 | 91,3
Group II | standard | 14 | 46,3 | 15,60 | 16,1 | 48,7 | 76,6
 | opposed field | 14 | 66,2 | 8,30 | 49,2 | 67,20 | 79,8
Group III | standard | 12 | 37,7 | 16,00 | 0,7 | 37,1 | 63,5
 | opposed field | 12 | 54,9 | 11,60 | 41,7 | 53,80 | 77,1
Omogeneità della distribuzione di dose non mostra differenze
statisticamente significative tra le due tecniche;
Miglioramento con la tecnica a 2 campi.
Risultati
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 12
V20 | V20<20% | V20 ≥20% | TOTAL
standard | 28 | 20 | 48
opposed field | 27 | 21 | 48
TOTAL | 55 | 41 | 96
Nessuna differenza della V20 del polmone omolaterale;
Risultati
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 13
Conclusioni
Miglioramento statisticamente significativo solo per il
Gruppo 2 (6 cm≤ depth < 7.5 cm)
Gruppo 1 ( depth<6 cm) nessun variazione statisticamente
significativa;
Gruppo 3 (depth ≥ 7.5 cm) risultati non concordi con quelli attesi:
    profondità del PTV legata al diametro AP ( > BMI )
V90
Utilizzo di alte energie 15-18 MV per avere un’adeguata V90
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 14
Conclusioni
Omogeneità della distribuzione di dose
    Nessuna delle due tecniche è soddisfacente.
Utilizzo di tecniche altamente conformanti?
Nessuna differenza tra la V20 del polmone ipsilaterale.
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda

## Slide 15
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
14 Novembre 2010 AIRO
Dott.ssa Maria Assunta Deidda