## Slide 1
IMRT COME TRATTAMENTO POSTOPERATORIO IN PAZIENTI CON MESOTELIOMA PLEURICO TRATTATI CON APPROCCIO TRIMODALE: SERIE DI 12 PAZIENTI.
G.Piperno1, F. Gherardi1, A. Morra1, E. Rondi2, R. Cambria2, S.Comi2 and R. Orecchia 1,3
1:Divisione di Radioterapia, Istituto Europeo di Oncologia 2: Fisica Medica, Istituto Europeo di Oncologia 3: Università di Milano
Notes: <number>

## Slide 2: TRATTAMENTO DEL MESOTELIOMA PLEURICO….IN IEO!
VATS CON BIOPSIE E TALCAGGIO
CHEMIOTERAPIA DI INDUZIONE (CISPLATINO 75 MG/MQ + PEMETREXED 500 MG/MQ) X 3 CICLI
CHIRURGIA (PLEUROPNEUMONECTOMIA)
RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA
Notes: <number>

## Slide 3
TRA 2003 E 2006: 19 pazienti operati 12 PAZIENTI trattati con RT CONFORMAZIONALE.
TECNICA:
2 CAMPI AP/PA 15/18 MV DOPO SIMULAZIONE CON TC ± BOOST CON CAMPI OBLIQUI
DOSE: 50.4-54 Gy
TRA 2007 E 2010: 18 pazienti operati
12 PAZIENTI trattati con IMRT
AIRO 2006- LECCE
AIRO 2010- NAPOLI
Notes: <number>

## Slide 4: CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI
SESSO: M 8 F 4
ETA’: MEDIA 57 (RANGE 48-66)
SEDE: DX 6 SX 6
STADIO: ypT2 4 ypT3 7 malattia micro 1
ypN1 1 ypN2 3
ISTOLOGIA: EPITELIOIDE 10 BIFASICO 2
CHEMIO: CDDP+ ALIMTA 10
CICLI: 3 (RANGE 2-7)
Notes: <number>

## Slide 5
SIMULAZIONE:
PAZIENTE SUPINO SU DISPOSITIVO POSIBOARD
TC ELICOIDALE SLICES 3 MM DA C5 A COMPRENDERE FEGATO E RENI
REPERI E BOLUS 5 MM SULLE CICATRICI
Notes: <number>

## Slide 6
CTV: CAVO PLEURICO RESIDUO+ CICATRICI E INSERZIONI DRENAGGI
PTV: CTV + 5 MM
CONTOURING
Notes: <number>

## Slide 7
7 CAMPI FISSI MODULATI DI FOTONI X 6MV
DOSE: 50.4 Gy/28 FX (1.8 Gy/FX) AL PTV
TRATTAMENTO
350
10
330
300
180
270
240
210
30
60
90
120
150
180
TECNICA STEP AND SHOOT
Notes: <number>

## Slide 8
DISTRIBUZIONE
Notes: <number>

## Slide 9
DOSE CONSTRAINTS
PRV: max 50 Gy
Midollo max 45 Gy
Dmedia< 8Gy
V20≤ 10%
V5≤ 60%
D media < 22 Gy
V45≤ 30%
V30≤ 50%
V50< 20%
D media < 31 Gy
V30≤ 30%
V50≤ 30%
Dmax ≤ 55 Gy
D media: ≤ 30 Gy
Omolat.: V30< 50%
Controlat. V15 < 20%
Notes: <number>

## Slide 10
RECORD AND VERIFY
NEI PRIMI 5 GIORNI ACQUISIZIONE DI 2 IMMAGINI ORTOGONALI STEREOSCOPICHE PER VERIFICA DELL’ISOCENTRO Kv-Kv
Successivamente controllo 2 volte/settimana
Notes: <number>

## Slide 11
Notes: <number>

## Slide 12
TOSSICITA’ ACUTA
1 PAZ. HA INTERROTTO IL TRATTAMENTO A 21.6 Gy PER ASTENIA E DISPNEA DA SFORZO
1 PAZ. HA AVUTO ANEMIA G3 RICOVERO PER EMOTRASFUSIONE
NESSUN ALTRO EFFETTO COLLATERALE ACUTO >G2 E’ STATO RILEVATO
3 PAZ. TOSSICITA’ CUTANEA G2
1 PAZ. NAUSEA E VOMITO G2
Notes: <number>

## Slide 13
RISULTATI
FOLLOW UP
MEDIO: 17 mesi
MEDIANO: 13 mesi
(range 5-43 mesi)
6 PAZIENTI VIVI SENZA MALATTIA
4 VIVI CON MALATTIA METASTATICA (DI CUI 2 CON MALATTIA ADDOMINALE)
1 PAZIENTE VIVO CON MALATTIA LOCALE
1 PAZIENTE DECEDUTO PER PD ADDOMINALE
Notes: <number>

## Slide 14
E GLI ALTRI?
2 PAZIENTI SONO DECEDUTI PER IRA DOPO UN MESE DAL TERMINE DELLA RADIOTERAPIA
1 PAZIENTE E’ DECEDUTO DOPO 6 MESI PER ENCEFALITE E IRA
9 PAZIENTI SONO DECEDUTI PER MALATTIA
SOPRAVVIVENZA MEDIANA DI 15 MESI
Notes: <number>

## Slide 15
CONCLUSIONI
LA RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA CON IMRT E’ UN TRATTAMENTO BEN TOLLERATO
NONOSTANTE IL FOLLOW UP E IL PICCOLO NUMERO DI PAZIENTI I RISULTATI SONO IN LINEA CON LA LETTERATURA.
ULTERIORI STUDI SONO NECESSARI PER SELEZIONARE SOTTOGRUPPI DI PAZIENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO TRIMODALE.
Notes: <number>

## Slide 16
GRAZIE!!!!!!!!
Notes: <number>