## Slide 1
ANALISI DEL MOVIMENTO INTER-FRAZIONE MEDIANTE L’UTILIZZO DI MARCATORI FIDUCIALI E MEGAVOLTAGE CONE BEAM TC NEL CARCINOMA PANCREATICO LOCALMENTE AVANZATO
Marco Possanzini, Dipartimento Radiooncologia, P.O. A. Businco, Cagliari
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 2
2 gruppi:
in 3 pz. pianificazione su TC “a respiro libero”
in 4 pz. pianificazione su TC retrospettiva 0% esp.
(Un pz. è stato studiato con entrambe le metodiche)
Napoli 13 Novembre 2010
Materiali e Metodi: pazienti
6 pazienti trattati con 3DCRT adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato non operabile si sono sottoposti a impianto di “visicoil”/“fiducial marker” d’oro

## Slide 3
Nei primi 3 pazienti 3 tipi diversi di marcatori, uno per ciascun paziente, sono stati impianti nel GTV sotto guida TC (spirali d’oro Visicoil TM da 1 e 2 cm, Fiducial Marker TM d’oro pieni da 1 cm), montati su aghi da 17G di 20 cm
Materiali e Metodi: marcatori
Visicoil TM
Ago montato con Fid. Marker TM
Ricovero in DH con controllo dei valori di emocromo ed Hb sierica pre-TC e dopo 2 ore dal termine della procedura
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 4
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 5
Napoli 13 Novembre 2010
Ago montato
Fiducial Marker

## Slide 6
Posizione supina su dispositivo d’immobilizzazione dedicato
TC di simulazione acquisita “a respiro libero” nei primi 3 pazienti
TC 4D in 4 pz. TC spirale acquisita assieme a curve di respirazione prodotte da un sensore (Anzai Medical, Japan) che misura le variazioni di pressione dovute al movimento addominale. I dati vengono ricostruiti in modo retrospettivo ed attribuitit a 8 3D TC distinte per fase respiratoria, che mappano completamente il ciclo resp. del pz.
Controllo parziale del movimento d’organo dovuto al loro stato di riempimento attraverso l’ingestione di ½ L d’acqua 30’ prima della scansione TC e di ciascuna seduta di trattamento
Protocollo NAL su immagini portali (IP) per la verifica del set-up di trattamento: G90° e C0° nei primi 3 giorni, poi applicata la media degli spostamenti misurati e verifiche 1 v./sett.
Verifica della posizione dei “fiducials” prima dell’irradiazione.
Materiali e Metodi: set-up
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 7
Fiducial marker
Fiducial marker
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 8
Acquisizione congiunta alle IP d’immagini Mega Voltage Cone Beam Computed Tomography (MV-CBCT)
Confronto in remoto di MV-CBCT e TC “matched” sui reperi ossei, per valutare la differenza di posizione del “fiducial marker” nelle due metodiche
Materiali e Metodi: studio del movimento inter-frazione
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 9
Nessuna morbidità severa correlata al posizionamento dei marcatori
Registrazione TC di modesto sanguinamento in sede d’inserzione del marcatore in un paziente in assenza di sintomatologia o riduzione dell’Hb sierica; dolore mesogastrico lieve controllato da paracetamolo per os a.b. per 7 giorni in un paziente
Migliore identificazione dei margini del GTV con l’uso del marcatore “pieno” Fiducial Marker TM per la parziale copertura dei margini del GTV sulla TC da parte degli artefatti dovuti alla presenza dei marcatori a spirale
Maggiore visibilità del tipo “pieno” Fiducial Marker TM sulle immagini MV-CBCT
Un episodio di migrazione del marcatore attraverso il sistema venoso portale in un paziente nella prima settimana dal posizionamento
Risultati: posizionamento marcatori
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 10
Risultati: movimento inter-frazione nei pz. studiati con TC “a respiro libero”
Calcolo della posizione relativa del marcatore in MV-CBCT rispetto alla TC di simulazione lungo i tre assi cartesiani (LL, CC e AP) valore medio e range di spostamento calcolato per ogni paziente nelle 5 MV-CBCT settimanali
Il range delle misure degli spostamenti è confrontabile con i dati di Goldstein et al, IJROBP, Vol. 76, No 2, 2010
In alcuni casi, i valori medi in MV-CBCT si scostano dalla posizione 0 (TC), presumibilmente per il diverso tempo d’acquisizione della sede del GTV tra la TC e la MV-CBCT (10’’ vs. 50’’ ca., rispett.)
 | LL (mm) | CC (mm) | AP (mm)
Paziente 1 | -3.2 [-6 ; -1] | -3.5 [0 ; 7] | -0.8 [-2 ; 0]
Paziente 2 | -0.7 [-6 ; 6] | 8.2 [6 ; 12] | 3.8 [-6 ; 9]
Paziente 3 | -3.0 [-8 ; 0] | -1.4 [-9 ; 4] | -0.9 [-3 ; 3]
Napoli 13 Novembre 2010

## Slide 11
0%EX
0%EX
100%IN
Risultati: movimento inter-frazione nei pz. studiati con TC con tecnica 4D
 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4
0% EX | 0.39 | 0.57 | 0.29 | 0.32
25% IN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05
50% IN | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06
75% IN | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.09
100% EX | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.17
75% EX | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06
50% EX | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09
25% EX | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.16
Napoli 13 Novembre 2010
Nei 4 pazienti studiati con TC 4D, per determinare l’errore inter-frazione, dopo l’allineamento rispetto alle strutture ossee, la posizione del marcatore è stata studiata attraverso il confronto di MV-CBCT settimanali con la posizione media del marcatore rilevata durante la TC 4D.

## Slide 12
La posizione del marcatore osservata nelle MV-CBCT settimanali, è stata confrontata con la posizione pesata nel tempo in TC 4D. Dopo l’allineamento risp. alle strutture ossee di TC 4D e MV-CBCT, sono stati misurati lungo i 3 assi principali gli spostamenti del marcatore. Sia la media campionaria M che l’errore ∑ sono risultati maggiori in AP sia risp. a LL che CC.
 | RL (cm) | AP (cm) | IS (cm)
# 1 | 0.64±0.50 | -1.18±0.29 | 0.40±0.09
# 2 | 0.22±0.06 | -0.57±0.16 | 0.40±0.07
# 3 | 0±0.34 | -1.18±0.39 | 0.31±0.37
# 4 | 0.29±0.32 | -0.29±0.14 | 0.13±0.01
M | 0.23 | -0.97 | 0.34
∑ | 0.27 | 0.45 | 0.13
σ | 0.69 | 0.53 | 0.39
Napoli 13 Novembre 2010
Risultati: movimento inter-frazione nei pz. studiati con TC con tecnica 4D

## Slide 13
Napoli 13 Novembre 2010
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
20
40
60
80
100
MVCB ( % )
margin ( cm )
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
20
40
60
80
100
LL ( % )
margin ( cm )
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
20
40
60
80
100
CC ( % )
margin ( cm )
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
20
40
60
80
100
AP ( % )
margin ( cm )
C
D
E’ necessario valutare margini aggiuntivi che considerino questi errori residui. La misura che comprende il 95% delle misure è 0.9 cm in direzione LL, 0.7 cm in CC e 1.55 cm in AP.

## Slide 14
Napoli 13 Novembre 2010
Conclusioni: posizionamento marcatori
La procedura di impianto dei marcatori è sicura
I Fiducial MarkerTM sono chiaramente visibili in MV-CBCT
I Fiducial MarkerTM mostrano chiaramente le limitazioni dei trattamenti in 3DCRT a livello del pancreas.

## Slide 15
Napoli 13 Novembre 2010
I margini asimmetrici che considerano i movimenti respiratori dovrebbero venire ulteriormente aumentati da margini anisotropici che considerino le incertezze residue inter-frazione, dovute a fattori complessi (ripienezza visceri, dimagramento, …)
Rimane un movimento intra-frazione importante in sede pancreatica dopo allineamento rispetto alle strutture ossee
Conclusioni: margini complessivi nel trattamento del tumore del pancreas

## Slide 16
Napoli 13 Novembre 2010
Ringraziamenti
Dr. Paolo Farace, S.C. Fisica Sanitaria, P.O. Businco, Cagliari
Dr. Ignazio Solla, S.C. Fisica Sanitaria, P.O. Businco, Cagliari
Dr. Sergio Zucca, S.C. Fisica Sanitaria, P.O. Businco, Cagliari
Dr. Claudio Pusceddu, S.C. Radiodiagnostica, P.O. Businco, Cagliari
Dr. Giancarlo Lay, Responsabile S.C. Radioterapia, P.O. Businco, Cagliari
Dr. Pietro Gabriele, S.C. Radioterapia, IRCC, Candiolo
Tutto il personale TSRM e IP, P.O. Businco, Cagliari